Требования к подготовке файлов для широкоформатной печати и технические условия

1) Форматы принимаемых файлов

Для печати принимаются растровые файлы в цветовой модели CMYK следующих форматов:

примечание: JPEG-формат не рекомендован, претензии по качеству

в этом случае не принимаются.

TIFF формат, расширение ".tif";

Adobe Photoshop формат, расширение ".psd”

(Adobe Photoshop версия до 9.0 включительно);

EPS формат, расширение ".eps".

Для печати принимаются векторные файлы в цветовой модели CMYK следующих форматов:.

EPS формат, расширение ".eps";

Adobe Illustrator формат, расширение ".ai”

(Adobe Illustrator версия до 12.0 включительно);

Corel Draw формат, расширение ".cdr”

(Corel Draw версия до 13.0 включительно)

Подготовка растровых файлов

Макет готовится в масштабе 1:1 с разрешением от 30 до 150 dpi (в зависимости от размеров изображения), в любом случае не рекомендуется предоставлять файлы, занимающие на носителе более 500 Mb (без сжатия), кроме очень больших изображений (форматы 12х5 и более). Файл должен содержать только один слой (background), без альфа-каналов (chanels) и рабочих путей (paths). Только в том случае, когда предполагается цветокоррекция определённых фрагментов макета, допускается сохранение файла со слоями, содержащими эти фрагменты, с расширением *.psd. При сохранении файла в формате TIF допускается использование опции LZW Compression.

Подготовка векторных файлов

Макет готовится в целочисленном масштабе 1:1, элементы макета не должны выходить за пределы плаката, весь текст необходимо перевести в кривые. Растровые изображения в векторных файлах Adobe Illustrator должны быть ПОДЛИНКОВАННЫМИ, а не внедренными в векторный формат, и представлены дополнительно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к изображениям растровой графики. Не допускается использование растровой графики в файлах, сделанных в Corel Draw. Не допускается использование функции overprint. Не допускается использование эффектов таких как Lens и Drop Shadow. Один файл должен содержать один макет (не допускается наличие макетов на нескольких страницах, а также на одной странице нескольких макетов). Помните, что в этом случае мы будем вынуждены растеризовать ваши файлы, что отрицательно скажется на выходном качестве. В данном случае претензии по качеству не принимаются.

Дополнительные рекомендации по подготовке файлов

Все цвета, используемые в макете, должны быть представлены в цветовой схеме CMYK. Максимальная сумма составляющих по каналам CMYK в каждой точке макета не должна превышать 250 total ink. Для получения качественного черного цвета при печати на банерной ткани, сетке и самоклеющейся пленке предпочтительно составной (C20 M20 Y20 K100) черный цвет. Если Ваш макет имеет белый фон, соприкасающийся с границами изображения, то рекомендуется создать тонкую технологическую рамку 100% Black цвета по границе плаката, определяющую его размер. Если макет невозможно сохранить в масштабе 1:1 из-за ограничений, накладываемых графическим редактором, то следует сохранить его, уменьшив пропорционально в целое число раз, кратное 10, соответственно увеличив разрешение в такое же число раз. Не забывайте записывать на носитель (в ту же папку) растровые файлы, связанные с векторным файлом

2) Форматы файлов

Растровые файлы

- Размер файла не должен превышать 400 Мб (!)

- Файлы в формате tif (только CMYK) или psd (только CMYK), без слоёв (все изображение должно быть сведено в единственном слое Background)

- Черный цвет составной: C-20%, M-20%, Y-20%, K-100%

- Масштаб изображения 1:1

- Разрешение выбирается в зависимости от устройства, на котором будет печататься файл.

- Файлы без лишних каналов (Channels)

- В целях экономии места на носителе можно применять LZW сжатие (но не JPEG)

Векторные файлы

- Формат cdr — для создания векторных изображений использовать палитру CMYK.

- Шрифты конвертированы в кривые. Исправление ошибок в текстах, переведённых в кривые не предусмотрено!

- Масштаб 1:1

- Черный цвет составной: C-20%, M-20%, Y-20%, K-100%

- Контуры у объектов и шрифтов заданы в фактическом размере, а не в визуальном.

- Отсутствуют все эффекты Corel Draw (тени, прозрачность и другие эффекты программы).

Рабочее цветовое пространство

- Критерием определения цвета служит не принтерная распечатка и не отображение макета на мониторе компьютера, а процентное соотношение цвета (CMYK) в каждой конкретной точке изображения. Для контроля цветопередачи мы предлагаем изготовление цветопроб на тиражном материале.

- Если Вы сделали макет в CorelDRAW, экспортируйте его в формат TIFF (CMYK). Откройте и проверьте значения цветов в Adobe Photoshop™

При переводе изображений в CMYK модель используйте профиль  U.S. Web Coated (SWOP) v2 из стандартной поставки Adobe Photoshop™